## Slide 1
内存方向调研 · INSIGHT / N+2 · 深挖
IOMMU 缺页处理与
共享虚拟寻址（SVA）
一词概括 Faultability — 可缺页化
让设备像 CPU 一样对未映射页缺页 —— 为整个设备生态解锁按需调页、共享寻址与内存弹性
为什么需要 IOMMU
SoC 片上互联
故障模型
SMMU stall 机制
量化对比
ARM SMMUv3 · PCIe ATS/PRI/PASID · Linux IOPF/SVA/IOMMUFD · Apple DART（UMA）
2026-06 · 调研整理
Notes: 封面。核心一词：Faultability（可缺页化）。本deck是N+2总览中“IOMMU SVA”洞察的深挖companion，覆盖：为什么需要IOMMU、SoC片上互联（Apple M1 UMA）、terminate vs recoverable故障模型、SMMU stall完整机制、三侧机制A–L、量化对比。

## Slide 2
总览
从「全部锁页 DMA」到「可缺页 SVA」
演进主线
原始方案 · Terminate 模型
锁页 DMA + 固定 IOMMU 映射
缓冲区全程 pin 在物理内存，不可换出/迁移
CPU↔设备需 bounce buffer 显式拷贝
翻译失败 = DMAR 错误，不可恢复
演进
演进方案 · Recoverable 模型
SVA + 可缺页 IOMMU（SMMUv3 stall / PCIe PRI）
设备与进程共享 VA，页面按需调入、可回收
零拷贝：直接对 malloc 指针发起 DMA
缺页 → 暂停 → 内核补页 → 重试，对设备透明
五大瓶颈 → 演进机制
P1
过度锁页挤压内存
按需调页 · 页面可回收
P2
bounce buffer 浪费带宽
共享 VA · 零拷贝
P3
缺乏每进程隔离
PASID/SSID · 2²⁰ 地址空间
P4
VM 直通需静态映射
嵌套翻译 S1+S2
P5
无用户态缺页投递
IOMMUFD fault fd（2025）
内存方向调研 · insight / N+2 · IOMMU 缺页处理与共享虚拟寻址（SVA）
02 / 15
Notes: 总览主线：从锁页DMA+固定IOMMU（terminate）演进到SVA+可缺页IOMMU（recoverable）。五大瓶颈P1–P5分别由按需调页、共享VA零拷贝、PASID隔离、嵌套翻译、IOMMUFD fault fd解决。

## Slide 3
1
为什么需要 IOMMU：设备世界的 MMU
背景
DMA 绕过 CPU 直接读写内存 —— 高吞吐，却带来四个根本问题
①
安全
设备可达任意物理地址 → DMA 攻击
②
寻址
32-bit 设备无法访问高位内存
③
虚拟化
GPA ≠ HPA，设备地址需再翻译
④
连续性
OS 分配页物理不连续 → scatter-gather
IOMMU = CPU MMU 在设备世界的对应物
设备
(StreamID)
IOVA
IOMMU · I/O 页表
PA
DRAM
翻译 IOVA→PA · 权限检查 · per-device 隔离 · 自带 IOTLB
各平台 IOMMU 实现
平台 | IOMMU | 设备标识 | 页表格式
Intel | VT-d | BDF | x86 多级
AMD | AMD-Vi | DeviceID | x86 多级
ARM | SMMUv3 | StreamID | ARM LPAE
Apple | DART | 设备绑定 | 自有 3–4 级
关键观念
IOMMU 用 per-device I/O 页表把 IOVA 翻译成 PA，并做权限隔离
本调研聚焦 ARM SMMUv3（stall 模型）与 Apple DART（UMA 下的 terminate 模型）
DART 数据来自 Asahi Linux 逆向，苹果未公开微架构，仅供参考
内存方向调研 · insight / N+2 · IOMMU 缺页处理与共享虚拟寻址（SVA）
03 / 15
Notes: IOMMU解决DMA四个根本问题：安全（任意物理地址可达=DMA攻击）、寻址（32-bit设备）、虚拟化（GPA≠HPA）、连续性（scatter-gather）。它是设备世界的MMU：翻译IOVA→PA、权限检查、per-device隔离、自带IOTLB。各平台：Intel VT-d / AMD-Vi / ARM SMMUv3 / Apple DART。

## Slide 4
2
SoC 片上互联架构：Apple M1 统一内存（UMA）
核心架构图
数据通路：
CPU 相干直连（不经 DART）
设备 IOVA → DART 翻译
P-cluster
4× Firestorm
核内 MMU/TLB
E-cluster
4× Icestorm
核内 MMU/TLB
GPU
8 cores
DMA master
ANE
16-core NPU
DMA master
Media / I/O
ISP · PCIe
DMA master
DART · Apple IOMMU per-device IOVA → PA 翻译（每设备/每组独立）
CPU 不经 DART
Coherent Fabric / NoC 缓存一致性 + 路由
System Level Cache · 8 MB 所有 IP 共享的 memory-side cache（非 CPU L3）
MC0
MC1
MC2
MC3
MC4
MC5
MC6
MC7
×8 内存通道
LPDDR4X-4266 · Unified Memory 8×16-bit = 128-bit · ~68 GB/s · ≤ 16 GB · ~91 ns
内存方向调研 · insight / N+2 · IOMMU 缺页处理与共享虚拟寻址（SVA）
04 / 15
Notes: 【核心架构图】Apple M1 统一内存(UMA)：CPU、GPU、ANE等所有IP共享同一片LPDDR4X，无独立显存。三个关键设计点：①CPU不走DART——P/E核各自核内MMU/TLB完成VA→PA，以相干方式直接接入fabric（绿色路径）；②非CPU设备走DART——GPU/ANE/ISP/PCIe发出的IOVA必经per-device DART翻译（紫色路径）；③SLC不是CPU的L3——它是挂在fabric上、所有IP共享的memory-side cache，主要为省DRAM带宽和功耗。数据路径自上而下：IP块→(CPU直连/设备经DART)→Coherent Fabric/NoC→SLC 8MB→8个内存控制器→LPDDR4X统一内存。

## Slide 5
3
问题背景：「全部锁页」模型的五大代价
瓶颈
P1
过度锁页挤压系统内存
GPU/NPU 锁页后页面不可回收/迁移/压缩/交换；8–12 GB 机型上单加速器锁 2–6 GB
证据 重负载下 Android LMKD 查杀率 ↑15–30%
P2
Bounce buffer 拷贝浪费带宽与 CPU
无共享寻址时 CPU 须把数据拷进/拷出设备可见的锁页缓冲区，带宽翻倍
证据 消除后 NVMe/GPU CPU 开销 ↓40–60%
P3
缺乏每进程设备隔离
传统映射以设备粒度运作，多进程共享同一设备时无硬件级隔离
证据 PASID 提供 2²⁰ 个隔离地址空间
P4
VM 直通需静态内存分配
Hypervisor 须预映射整个 GPA 空间；热迁移需拆除并重建全部映射
证据 嵌套翻译：建立由秒级→近瞬时
P5
IO 缺页缺乏用户态投递路径
内核 IOPF 已能处理，但缺页困在内核，无法投递给 QEMU 等 VMM
证据 IOMMUFD fault fd（2025）打通
内存方向调研 · insight / N+2 · IOMMU 缺页处理与共享虚拟寻址（SVA）
05 / 15
Notes: 五大瓶颈P1–P5及量化证据。P1过度锁页（LMKD查杀↑15–30%）；P2 bounce buffer（CPU开销↓40–60%）；P3无每进程隔离（PASID 2²⁰）；P4 VM直通静态映射（秒级→瞬时）；P5无用户态缺页投递（IOMMUFD fault fd 2025）。

## Slide 6
4
瓶颈证据汇总：锁页 DMA vs SVA
数据
问题 | 指标 | 锁页 DMA（原始） | SVA / 可缺页（演进）
内存锁页 | 移动 GPU 锁定内存 | 持续锁定 2–6 GB | 按需调页，↓约 60–80%
Bounce buffer | CPU 拷贝开销 | 带宽翻倍，毫秒级延迟 | 零拷贝，完全消除
进程隔离 | 每设备硬件地址空间 | 1（共享） | 最高 2²⁰（PASID）
VM 直通建立 | 映射耗时 | 秒级（全量预映射） | 近瞬时（嵌套 + 缺页）
用户态投递 | VMM 缺页处理 | 不支持 | IOMMUFD fault fd（2025）
−60~80%
GPU/NPU 锁页内存
−40~60%
NVMe/GPU CPU 开销
2²⁰
PASID 隔离地址空间
≈ 0
bounce buffer 拷贝
内存方向调研 · insight / N+2 · IOMMU 缺页处理与共享虚拟寻址（SVA）
06 / 15
Notes: 证据汇总表：5项指标对比锁页DMA与SVA。关键数字：GPU/NPU锁页内存↓60–80%、CPU开销↓40–60%、PASID提供2²⁰隔离地址空间、bounce buffer拷贝归零。

## Slide 7
5
IOMMU 故障模型：terminate vs recoverable
机制分叉
为什么 IOMMU 不能像 CPU 那样直接缺页？CPU 有精确异常可回退重发；但 DMA 事务已在总线上跑，需硬件协议让「出错事务可暂停、再重试」。
Terminate（中止）· 经典 DMA
驱动提前 pin 缓冲页、建好 IOVA→PA 映射
翻译失败（配置错/攻击）= 检测并上报、中止该 DMA
页全程不换出，确定性强、延迟低
缺点：占住内存、需显式 map/unmap、无法零拷贝
Recoverable（可恢复）· SVA / SVM
bind(process)：设备直接用 malloc 指针、共享进程页表
缺页 → 暂停事务 → OS 补页 → 重试，对设备透明
demand page · shared PT · 零拷贝、编程简单
缺点：缺页延迟、需完整硬件链、设备可能被 stall
可恢复模型的两条实现路径
 | PCIe PRI | ARM SMMU stall
暂停位置 | 设备内部（需 ATC） | SMMU 内部（不需 ATC）
上报方式 | 设备发 Page Request | SMMU 写 evtq
OS 响应 | Page Response | CMD_RESUME
设备要求 | 高（ATS+ATC+PRI） | 低（声明 stall-tolerant）
适用场景 | PCIe 设备 | 片上平台设备
各平台落点
Terminate
Apple DART · Intel VT-d(legacy) · AMD-Vi(legacy)
Recoverable
SMMUv3 stall/PRI · VT-d(scalable) · AMD-Vi v2+PRI
内存方向调研 · insight / N+2 · IOMMU 缺页处理与共享虚拟寻址（SVA）
07 / 15
Notes: 故障模型分叉。Terminate（经典DMA）：pin内存、提前映射、fault=fatal。Recoverable（SVA）：demand page、共享页表、stall/PRI。可恢复两条路径：PCIe PRI（暂停在设备内、需ATC）vs ARM SMMU stall（暂停在SMMU内、不需ATC、设备只需声明stall-tolerant，适合片上设备）。Apple DART属于terminate模型。

## Slide 8
6
数据通路对比：锁页 DMA vs 可缺页 SVA
架构对比
原始：锁页 DMA + 固定 IOMMU
CPU / 进程
malloc → pin_pages()
IOMMU（固定映射）
IOVA→PA 静态预编程 · 不支持缺页
每设备功能仅一个地址空间
设备 GPU/NPU
DMA 用翻译后 PA
锁页缓冲区
(永久锁定)
可换出内存
(闲置/挤压)
✕ 页面永久锁定，需 bounce buffer 拷贝
演进：SVA + 可缺页 IOMMU（SMMUv3）
CPU / 进程
与设备共享同一 VA（无需锁页）
IOMMU / SMMUv3（可缺页）
PASID→每进程页表 · stall+IOPF
ATS 设备 IOTLB · PRI 缺页请求 · 嵌套翻译
设备 GPU/NPU + PASID
零拷贝 · 同一 VA
共享页面
(未锁定=可回收)
换出/迁移/压缩
(按需调入)
✓ 无锁页 · 无 bounce buffer · PASID 每进程隔离
内存方向调研 · insight / N+2 · IOMMU 缺页处理与共享虚拟寻址（SVA）
08 / 15
Notes: 左右对比两条数据通路。原始：CPU pin_pages→固定IOMMU静态映射→设备用PA；锁页缓冲区永久锁定，可换出内存被挤压，需bounce buffer。演进：CPU与设备共享VA→SMMUv3可缺页(PASID每进程页表+stall+IOPF+ATS/PRI+嵌套翻译)→设备零拷贝；共享页面未锁定可回收，与换出/迁移/压缩按需双向调页。

## Slide 9
7
ARM SMMU stall：可恢复缺页完整时序
核心流程
Device
SMMU
OS / kernel
①
DMA 请求
设备发出 DMA（VA + SSID）
②
走 stage-1 页表
STE→CD→页表，遇无效 PTE
③
STALL · park 事务
暂停该事务，同上下文后续也停
④
写 evtq + 中断
记录 SID/SSID/IOVA/type/STAG
⑤
evtq IRQ 解析
SID→device，SSID→进程 mm
⑥
IOPF 处理（可睡眠）
handle_mm_fault：分配/swap-in/COW
⑦
TLBI 失效
清除 SMMU 旧缓存
⑧
CMD_RESUME
via cmdq：retry（或 abort）
⑨
重新走页表
这次翻译成功
⑩
DMA 完成
对设备完全透明
若 OS 判定非法访问 （越界 / 权限不符），第 ⑧ 步发 CMD_RESUME(abort) 而非 retry —— 事务终止，SMMU 向设备返回错误。
内存方向调研 · insight / N+2 · IOMMU 缺页处理与共享虚拟寻址（SVA）
09 / 15
Notes: SMMU stall可恢复缺页十步时序（蛇形：①→⑤向右，⑥→⑩向左）。设备(蓝)/SMMU(紫)/OS(绿)三侧协作：①设备DMA(VA+SSID)→②SMMU走stage-1遇无效PTE→③STALL park事务→④写evtq+拉中断→⑤OS解析SID→device、SSID→mm→⑥IOPF可睡眠handle_mm_fault补页→⑦TLBI失效→⑧cmdq发CMD_RESUME→⑨重走页表成功→⑩DMA完成、对设备透明。非法访问则第⑧步发abort。

## Slide 10
8
三侧机制全景：Device · SMMU · OS（A–L）
机制总表
Device 侧
A
Stall-tolerant
被暂停不死锁 · 需 RTL 改动
B
SSID/PASID 标签
标识地址空间 · 需总线接口
C
固件声明能力
DT/ACPI IORT · 仅固件
SMMU 侧
D
STE/CD + stall 位
配置翻译与 stall 策略
E
Event Queue
故障异步上报 OS
F
CMD_RESUME
OS 控制 retry / abort
G
Park + re-walk
保存并重试事务（核心硬件代价）
OS 侧
H
SVA bind
分配 PASID、绑定进程页表
I
IOPF 处理器
可睡眠 · 复用 handle_mm_fault
J
evtq 解析
SID/SSID → 进程 mm
K
补页 → CMD_RESUME
OS 有 retry/abort 裁判权
L
mmu_notifier
页表变动同步失效（一致性基石）
内存方向调研 · insight / N+2 · IOMMU 缺页处理与共享虚拟寻址（SVA）
10 / 15
Notes: 三侧机制A–L。Device侧(需硬件改动)：A stall-tolerant、B SSID/PASID标签、C固件声明。SMMU侧(需SMMU IP改动)：D STE/CD+stall位、E Event Queue、F CMD_RESUME、G Park+re-walk(最核心硬件代价，需SRAM存stalled事务)。OS侧(纯软件)：H SVA bind、I可睡眠IOPF、J evtq解析、K补页+CMD_RESUME、L mmu_notifier同步失效(一致性基石、性能瓶颈)。

## Slide 11
9
量化对比：锁页 DMA + 固定 IOMMU vs SVA + 可缺页
总对比
维度 | 锁页 DMA + 固定 IOMMU | SVA + 可缺页 IOMMU
内存锁页（移动 GPU） | 2–6 GB 持续锁定 | 按需调页，↓约 60–80%
Bounce buffer 拷贝 | 必需（CPU↔设备传输） | 消除（零拷贝，共享 VA）
每设备硬件地址空间 | 1（单映射） | 最高 2²⁰（PASID）
页面迁移 / 换出 | 锁页页不可操作 | 完全支持，访问时按需调入
VM 直通建立耗时 | 秒级（全量预映射） | 近瞬时（嵌套翻译 + 缺页）
用户态缺页投递 | 不支持 | IOMMUFD fault fd（6.x, 2025）
设备缺页处理方式 | 中止（DMAR 错误） | 暂停 + 解析 + 重试（stall）
设备端 TLB | 无 | ATS IOTLB + PRI 缺页通知
硬件要求 | 基础 IOMMU | PASID+ATS+PRI（PCIe 4.0+）或 SMMUv3
内存方向调研 · insight / N+2 · IOMMU 缺页处理与共享虚拟寻址（SVA）
11 / 15
Notes: 九维度量化对比总表。从内存锁页、bounce buffer、地址空间数、页面迁移、VM建立耗时、用户态投递、缺页处理方式、设备端TLB、硬件要求逐项对照。红=原始锁页方案的代价，绿=SVA演进方案的收益。

## Slide 12
10
收益与尚未解决的问题
权衡
✓ 收益
✓
消除强制锁页
页面可按需调页/换出/迁移/压缩，释放 60–80% 内存
✓
去除 bounce buffer
CPU 与设备共享 VA，大型传输有效带宽减半
✓
每进程设备隔离
PASID 最多 2²⁰ 隔离地址空间，安全多租户
✓
透明 VM 直通
嵌套翻译：客户机 S1 + 宿主 S2，支持热迁移
✓
打通用户态缺页
IOMMUFD 让 QEMU 针对客户机页表处理设备缺页
⚠ 尚未解决
!
缺页延迟代价
缺页暂停 DMA 至补页完成；实时负载难容忍微秒级暂停
!
IOTLB 抖动
大量并发 PASID 下设备 IOTLB 容量承压，PRI 淹没缺页队列
!
旧设备兼容性
需 PASID+ATS+PRI 或 SMMUv3 stall；旧设备退回锁页
!
与 CPU 缓存一致性
SVA 共享翻译但不天然一致，需 CXL.cache / CHI
!
安全攻击面扩大
进程页表暴露给设备，被入侵固件可遍历/恶意缺页
内存方向调研 · insight / N+2 · IOMMU 缺页处理与共享虚拟寻址（SVA）
12 / 15
Notes: 收益vs尚未解决。收益：消除锁页(释放60–80%)、去bounce buffer(带宽减半)、PASID每进程隔离、嵌套翻译透明VM直通、IOMMUFD打通用户态缺页。尚未解决：缺页延迟(实时负载)、IOTLB抖动(并发PASID)、旧设备兼容、CPU缓存一致性(需CXL.cache/CHI)、安全攻击面扩大。

## Slide 13
11
开放问题与未来方向
展望
1
缺页延迟 SLA
stall 解析需数十微秒。预测式预缺页 / 投机解析能否压到 1 µs 以下？
2
IOTLB 扩展性
并发 PASID 增长下设备 IOTLB 成瓶颈。替换策略？PRI 是否需优先级分级？
3
一致性融合
SVA 解决翻译共享、未解决数据一致性。IOMMU 页表与 CPU 一致性目录会否合并？
4
安全加固
共享页表扩大攻击面。硬件页表完整性（如设备版 RME）能否防恶意缺页注入？
5
移动端落地
SMMUv3（stall + PASID）架构已定义但未普及。Android 何时搭载完整 SVA？
6
NVMe 计算存储
存储设备可容忍微秒级延迟。SVA 会否在存储场景先于 GPU 成熟？
内存方向调研 · insight / N+2 · IOMMU 缺页处理与共享虚拟寻址（SVA）
13 / 15
Notes: 六个开放问题：①缺页延迟SLA(预测式预缺页压到1µs?)、②IOTLB扩展性(PASID并发、PRI优先级)、③一致性融合(IOMMU页表与CPU一致性目录合并?)、④安全加固(设备版RME防恶意缺页)、⑤移动端落地(Android何时全SVA)、⑥NVMe计算存储(存储场景先于GPU成熟?)。

## Slide 14
一词概括
Faultability
可缺页化
允许设备像 CPU 几十年来所做的那样，对未映射页面触发缺页 ——
从而为整个设备生态解锁按需调页、共享寻址与内存弹性。
−60~80%
GPU/NPU 锁页内存
2²⁰
PASID 隔离空间
零拷贝
共享 VA · 无 bounce
2025
IOMMUFD fault fd
内存方向调研 · insight / N+2 · IOMMU 缺页处理与共享虚拟寻址（SVA）
Notes: 结论。核心一词Faultability（可缺页化）：让设备像CPU几十年那样对未映射页缺页，为整个设备生态解锁按需调页、共享寻址、内存弹性。关键数字回顾：锁页内存↓60–80%、PASID 2²⁰、零拷贝、IOMMUFD 2025。

## Slide 15
12
参考文献 / References
来源
1
LWN.net (2025)
Delivering IOMMUFD IO Page Faults to User Space — Articles/980399
2
ARM
SMMUv3 Architecture Reference Manual (IHI0070)
3
PCI-SIG
PCIe Base Spec 4.0 — ATS / PRI / PASID
4
Linux Kernel Docs
IOMMU · IOPF · SVA · IOMMUFD
5
Tian, K. et al. (KVM Forum 2023)
IOMMUFD-Based Device Passthrough with Nested Translation
6
Samsung (LSFMM 2023–24)
ATS/PRI Support for NVMe Computational Storage
7
Kang, Y. et al. (2021)
Page Fault Handling on SVM-enabled GPUs — IEEE CAL 20(2)
8
Markuze, A. et al. (ASPLOS 2021)
DAMN: Overhead-Free IOMMU Protection for Networking
9
Jean-Philippe Brucker
Shared Virtual Addressing for the IOMMU (LWN, kernel patchsets)
10
Asahi Linux / AnandTech / 7-cpu
apple-dart.c 逆向 · M1 Firestorm 微架构 · cache/TLB 实测
内存方向调研 · insight / N+2 · IOMMU 缺页处理与共享虚拟寻址（SVA）
15 / 15
Notes: 参考文献10项：LWN IOMMUFD缺页投递、ARM SMMUv3手册、PCIe ATS/PRI/PASID规范、Linux内核文档、KVM Forum嵌套翻译、Samsung NVMe计算存储、IEEE CAL GPU SVM缺页、ASPLOS DAMN、Brucker SVA patchsets、Asahi/AnandTech/7-cpu Apple M1逆向实测。